###### Стандарт организации

СТО 86621964-003-2016

.

###### Предисловие

1  РАЗРАБОТАН ФгБоу ВПО «СибАДИ», СРО НП СПАС, ФгБоу ВПО «ОмгТУ», ООО ИЦ «Стройтест-СибАДИ» согласно Федеральному закону №184-ФЗ "О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. в соответствии с ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения", ГОСТ Р 1.4-2004  «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

2  УТВЕРЖДЕН решением общего собрания членов СРО «Союзпроект» от 21.04.16г., протокол № 1 с разрешения СРО НП СПАС

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4  ВВЕДЕН в действие  с 02 мая 2016г.

© СРО НП СПАС , 2014

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве издания без разрешения СРО НП СПАС.

Содержание

| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 3 | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 4 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| 5 | Проектирование систем вентиляции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
|  | 5.1. | Расчетные условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
|  | 5.2. | Нормативный воздухообмен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
|  | 5.3. | Защита от шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | 5.4. | Организация воздухообмена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
|  | 5.5. | Системы вентиляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
|  | 5.6. | Основные положения аэродинамического расчета систем вентиляции . . . . . . . | 13 |
| 6 | ТРЕбования к конструктивным элементам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | 6.1. | Приточные устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | 6.2. | Вытяжные вентиляционные блоки, воздуховоды, вентиляторы . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 7 | ЭНЕРГОСбережение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 8 | ИСПЫТАНИЯ, ПУСКОНАЛАДКА и сдача в эксплуатацию систем вентиляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 9 | эксплуатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
|  | Приложение А. Перечень использованных нормативных документов. . . . . . . . . . . . . . | 20 |
|  | Приложение Б. Основные термины и их определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
|  | Приложение В. Пример расчета требуемого воздухообмена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
|  | Приложение Г. Справочные значения звукоизоляции некоторых ограждающих конструкций без приточных вентиляционных устройств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
|  | Приложение Д. Характеристики звукоизоляции некоторых приточных вентиляционных устройств (клапанов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
|  | Приложение Е. Метод расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий с учетом приточных вентиляционных устройств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
|  | Приложение Ж. Примеры расположения приточных и вытяжных вентиляционных устройств в квартирах различной планировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
|  | Приложение И. Коэффициенты местных сопротивлений элементов систем вентиляции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
|  | Приложение К. Рекомендуемые скорости движения воздуха в воздуховодах и каналах систем вентиляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
|  | Приложение Л. Аэродинамические коэффициенты некоторых дефлекторов . . . . . . . | 34 |
|  | Приложение М. Значения поправочных коэффициентов, учитывающих шероховатость поверхности воздуховодов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
|  | Приложение Н. Номограмма для определения потерь давления на трение в круглых воздуховодах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
|  | Приложение О. Характеристики некоторых приточных вентиляционных устройств (клапанов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
|  | Приложение П. Схемы монтажа некоторых приточных вентиляционных устройств . . | 40 |
|  | Приложение Р. Схемы подключения кухонных вытяжек к вентиляционным каналам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
|  | Приложение С. Примеры аэродинамического расчета систем вентиляции . . . . . . . . . | 43 |
|  | Приложение Т. Методика оценки производительности системы вентиляции эксплуатируемого здания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 74 |

ВВЕДЕНИЕ

## Стандарт организации «Энергосбережение в зданиях. Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных зданий» разработан в соответствии с решением общего собрания саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (протокол № 3 от 26 сентября 2012 г.) на основании запроса ряда строительных и проектных организаций г. Омска (ЗАО «Омскстрой», ЗАО «Завод сборного железобетона № 6», ООО «Стройбетон», ООО «Трест № 4», ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», ООО «Горпроект»).

Необходимость разработки и ввода в действие настоящего стандарта обусловлена:

-  внедрением в практику строительства герметичных светопрозрачных ограждающих конструкций, требующих специальных решений по организации притока свежего воздуха в помещения;

- несовершенством методик расчета и проектирования систем вентиляции жилых многоквартирных зданий с современными ограждающими конструкциями;

- несогласованностью требований к системам вентиляции жилых зданий и их отдельных элементов в различных нормативных документах.

Настоящий стандарт устанавливает требования к воздухообмену помещений жилых многоквартирных зданий, требования к конструктивным элементам и схемам систем вентиляции, определяет порядок их расчета, проектирования и пусконаладки.

Совокупность требований настоящего нормативного документа преследует цель проектирования систем вентиляции жилых многоквартирных зданий с учетом режима их эксплуатации, внешних и внутренних воздействий, сокращения энергозатрат на теплоснабжение за счет управления и регулирования процессами притока и удаления воздуха из квартир, в том числе с использованием тепла удаляемого воздуха.

При разработке стандарта основное внимание уделено методическим аспектам проектирования систем вентиляции, в частности организации воздухообмена, конструированию систем вентиляции, аэродинамическим расчетам различных типов систем, подбору вентиляторов, проверке работоспособности систем при различных сочетаниях внешних климатических воздействий.

Следует отметить ряд положений, отличающих данный документ.

1. Требуемый воздухообмен квартир предложено определять для рабочего (основного) режима эксплуатации и нерабочего режима (при отсутствии проживающих в квартире).

Конструктивное решение системы вентиляции должно обеспечивать возможность регулирования производительности в пределах рабочего и  нерабочего  режимов.

2. Одним из критериев, определяющих выбор принципиального конструктивного решения системы вентиляции, принят уровень шума у фасада здания и требуемой звукоизоляции ограждающих конструкций при условии обеспечения нормативного воздухообмена помещений.

Предложены показатели для оценки звукоизоляции приточных вентиляционных устройств, формулы и примеры расчетов звукоизоляции ограждающих конструкций зданий с приточными устройствами различного типа.

3. Оговорены требования к приточным вентиляционным устройствам.

4. При проектировании систем вентиляции предложено проводить проверку их работоспособности расчетом при климатических условиях переходного, теплого и холодного периодов года.

5. Внесены уточнения и дополнения в методики аэродинамического расчета систем вентиляции различного типа (с естественным побуждением, децентрализованным механическим удалением воздуха, централизованным механическим удалением воздуха и децентрализованным притоком и др.). Приведены необходимые справочные данные и примеры расчетов.

6. Оговорены особенности проведения обследований систем вентиляции многоквартирных зданий при оценке их работоспособности и пусконаладке.

Настоящий стандарт подготовлен рабочей группой в составе: Андреев И.В. (ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), Алешков Д.А.(ООО «ИЦ Стройтест-СибАДИ»), Бороздин Е.Г. (ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), Кривошеин А. Д. (ФГБОУ ВПО «СибАДИ», руководитель работы), Кривошеин М.А. (ФГБОУ ВПО «ОмГТУ»), Кулишкина В.М. (ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), Пахотин Г.А. (ФГБОУ ВПО «СибАДИ», Мосенкис Ю.М. (СРО НП СПАС).

# Text boxes

Саморегулируемый союз проектировщиков

(СРО «Союзпроект»)

## Энергосбережение в зданиях

## Расчет и проектирование

## систем вентиляции жилых многоквартирных

## зданий

Красноярск 2016